Широкополосный сейсмометр с обратной связью EP105

Сейсмометры серии EP105 являются компактными широкополосными приборами с низким весом и энергопотреблением. В отличие от электромеханических сейсмометров, здесь в качестве чувствительных элементов используются молекулярно-электронные преобразователи. Их характерной особенностью является плоский шум по ускорению, что значительно улучшает регистрацию удалённых землетрясений и других длиннопериодных сигналов. Каждый их трёх идентичных датчиков охвачен силовой электродинамической обратной связью, что расширяет динамический диапазон и существенно снижает нелинейные искажения, а также обеспечивает стабильность всех параметров. Помимо стандартного трёхкомпонентного прибора, мы производим однокомпонентные (вертикальные и горизонтальные) и скважинные версии данной модели.

Следует отметить, что в отличие от других сейсмометров EP105 не требует центрирования инерционной массы, а также её фиксации для транспортировки, сложных процедур для установки и подготовки к работе. Данное обстоятельство особенно ценно в полевых условиях. Прибор остаётся работоспособным даже при значительных углах наклона.

Технические характеристики

| Принцип действия | Молекулярно-электронный преобразователь с обратной связью |
| --- | --- |
| Каналы | 2 горизонтальных, 1 вертикальный |
| Максимальный выходной сигнал | (10 В дифференциальный; (40 В p-p) |
| Динамический диапазон | 145 дБ |
| Спектральная плотность собственных шумов по ускорению | -160дБ |
| Полоса частот | 0.033 – 50 Гц |
| Чувствительность | 2000 В/м/с |
| Центрирование массы | Не требуется |
| Максимальный угол установки | (12 ( |
| Температурный диапазон | От -12 до + 55 (C |
| Материал корпуса | алюминий |
| Диаметр корпуса | 214 мм |
| Высота корпуса | 220 мм |
| Вес | 8 кг |
| Питание | 10 – 16 В; 30мA |
| Разъём | 14-контактный |

www.seismometer.ru							info@seismometer.ru