Ультракомпактный

трехкомпонентный

широкополосный сейсмометр

МОДЕЛЬ SP-400-COMPACT

SP-400-COMPACT это новейшая разработка, предназначенная для быстрого развертывания в полевых условиях.

| 120x120x100 мм компактный корпус Вес 1.4 кг 3 компоненты с силовой обратной связью Широкополосный 30с-100Гц Стабильный и линейный Нет движущихся механических частей Не требует центрирования массы |  |
| --- | --- |

Подобно другим сейсмометрам eentec , SP-400-COMPACT чрезвычайно надежен, что делает его идеальным выбором для использования в полевых условиях. Сейсмометр не требует аретиров и центрирования массы, а также специального оборудования для настройки и подготовки к работе. Прибор отличается малым энергопотреблением, широким температурным диапазоном, герметичен и работает при значительных углах наклона.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | SP400-COMPACT |
| --- | --- |
| Принцип действия | Электрохимический с силовой обратной связью |
| Каналы | 2 горизонтальных, 1 вертикальный, независимые компоненты |
| Максимальный выходной сигнал | (20 V дифференциальный |
| Динамический диапазон | 142 дБ |
| Полоса частот | Стандарт: 0.067 – 50 Гц; Опция: 0.033 – 100 Гц, 0.067 – 100 Гц |
| Чувствительность | Стандарт: 2000 В/м/с; Опция: 350 – 20,000 В/м/с |
| Калибровочный вход | есть |
| Максимальный угол установки | (15 ( |
| Центрирование массы | Не требуется |
| Температурный диапазон | -12 to + 55 (C Опция: -40 to + 55 (C |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Размер корпуса | 120x120x100 мм |
| Вес | ~1.4 кг |
| Питание | 10 – 15 В; (номинальное 12В); Потребляемый ток: 25мA или 10мA |
| Разъём | 14-контактный |
| Спектральная плотность собственных шумов сейсмометра |